Лепестковый клапан на ИЖ-Планета

Лепестковый клапан с внутренним расположением лепестков. Подходит для установки на двигатель мотоцикла ИЖ Планета. Устанавливается внутри впускного патрубка на стандартные крепёжные отверстия. Между двигателем и карбюратором.

Комплектация:

Лепестковый клапан в сборе, шт…1

Паранитовые прокладки, шт……...2

Инструкция по установке, шт…….1

Установка:

- Снимите защитный кожух.

- Отсоедините воздушный фильтр и топливный шланг от карбюратора.

- Выкрутите 2 крепёжных болта, соединяющих корпус цилиндра и впускной патрубок (ключ на 13).

- Уберите старую прокладку (постарайтесь, чтобы в двигатель ничего не попало).

- Промойте лепестковый клапан в бензине (масле, спирте, ацетоне и т.д.), чтобы избежать попадания мусора в двигатель.

- Приложите прокладки к крепёжным поверхностям клапана по соответствующим размерностям.

- Вставьте лепестковый клапан во внутрь впускного патрубка.

- Прикручивайте к двигателю (в замене крепёжных болтов нет необходимости). Закручивать необходимо поочерёдной затяжкой, болтов постепенно увеличивая зажим (чтобы избежать перекос патрубка).

- Присоедините воздушный фильтр и топливный шланг к карбюратору.

- Мотоцикл готов

В процессе работы двигателя на холостых оборотах приобретает характерный звук, напоминающий лёгкое жужжание, это шелест лепестков. Его также можно услышать при езде на низких оборотах (если у вас исправна выхлопная система).